## Slide 1
第2章 逻辑门电路
2.4 MOS集成门
2.2 TTL集成逻辑门
2.1 基本逻辑门电路

## Slide 2
门
门电路
逻辑门电路
基本逻辑门电路
： 是用来控制开和关的工具。
： 按一定的条件去控制信号的通、断的电路。
： 用来实现（基本）逻辑关系的门电路。
：与、或、非门。
概 述

## Slide 3
PN结
利用掺杂工艺，把P型半导体和N型半导体在原子级上紧密结合，P区与N区的交界面就形成了PN结。
简介开关元件

## Slide 4
PN 结单向导电特性----当正向偏置时导通
简介开关元件

## Slide 5
PN 结加上管壳和引线，就成为半导体二极管D
半导体二极管 D
简介开关元件

## Slide 6
二极管D的开关特性
D的阈值电压（正向开启电压、门限电压）
Vth =0.7V（硅管）
简介开关元件

## Slide 7
半导体晶体三极管 T
简介开关元件

## Slide 8
简介开关元件
晶体三极管的稳态开关特性

## Slide 9
简介开关元件
场效应管
增强型场效应管

## Slide 10
2.1 基本逻辑门电路
2.1.1 二极管与门和或门

## Slide 11
功能：完成输出电压与输入电压的反相。
工作原理：
当 vi = VL时，并满足VBE0时，T- ，
vo = VoH= VCC
当 vi = VH时，并满足IB  IBS时，T++ ，
vo = VoL= VCES = 0.3v
逻辑符号:
2.1.2 晶体三极管反相器

## Slide 12
TTL (Transistor - Transistor Logic)
晶体管－晶体管逻辑电路
54系列(军用)：电源电压 (5±0.5)V，使用环境温度范围－55℃～＋125 ℃
74系列(民用)：电源电压 (5±0.25)V， 使用环境温度范围 0℃～＋70 ℃
常见的TTL门电路系列有：
标准通用系列 CT54/74××系列
高速系列 CT54H/74H××系列
肖特基系列 CT54S/74S××系列
低耗肖特基系列 CT54LS/74LS××系列
2.2 TTL集成逻辑门

## Slide 13: 2.2.1 晶体管－晶体管逻辑门电路
Notes: 2100

## Slide 14
1、A、B、C中至少有一个为低电平0.3V 时：
vI = VIL =0.3V → vB1=1V
→T1 深饱和
→ vCES1≈ 0.1V→ vC1= 0.4V
→ T2 截止 → T4 截止
→ T3 、D4导通
→ vo = VCC －iB3·R2－ vBE3 － vD4
≈ 5－0－0.7－0.7
= VOH = 3.6V
实现了与非门的逻辑功能的之一：
输入有低电平时，输出为高电平。

## Slide 15
2、A、B、C全部为高电平3.6V 时：
实现了与非门的逻辑功能的之二：
输入全为高电平时，输出为低电平。
vI=VOH=3.6V
→ vB1=2.1V →T1 倒置
→vC1= vB2 =1.4V
→ T2 饱和
→ vE2 ≈ 0.7V , vCES2 ≈ 0.3V
→ vC2= 0.7＋0.3=1V
→ T3 、D4截止
→vB4= vE2 ≈ 0.7V → T4 饱和
→ vo= vCES4 ≈ 0.3V =VOL

## Slide 16
真值表:
逻辑功能:
逻辑符号:
三、TTL与非门 7410 的逻辑功能

## Slide 17
2.2.2 TTL与非门的主要外部特性
电压传输特性：输入、输出电压之间关系
输入特性：输入电压与输入电流之间关系
输出特性：输出电压与输出电流之间关系
电源特性：平均功耗
传输延迟特性：动态特性
Notes: 2100

## Slide 18
电压传输特性： Vo=f（Vi）
T2
R3
1kW
VCC
(+5V)
R1
4kW
R2
1.6kW
R4
130W
T1
T4
T3
D1 D2 D3
D4
A
C
B
Y

## Slide 19
抗干扰能力----噪声容限
低电平噪声容限：输入低电平时，允许的干扰容限
高电平噪声容限：输入高电平时，允许的干扰容限

## Slide 20
1、输入特性曲线（输入伏安特性）
输入短路电流 IIS
输入漏电流 IIH≈40mA
当vI=0时
iI =IIS ≈1.07mA
输入特性： Ii=f（Vi）

## Slide 21
可求得: Ri≥3.2kΩ——开门电阻
要求TTL工作于关态：VO=====VOH
VI= iIRi = Ri≤ 0.8V
稳定
VCC-VBE1
Ri+R1
可求得：Ri≤0.91kΩ——关门电阻
要求TTL工作于开态：VO=====VOL
VI= iIRi≥1.8V
Ri≥1.8V/iI
稳定
( iI = iB1- iB2 )
2、输入特性（输入负载特性）
当Ri  3.2 k时，
P点输入高电平，
相当于输入逻辑1
当Ri  0.91 k时，
P点输入低电平，
相当于输入逻辑0

## Slide 23
输出特性：
1、输出等效电路
TTL与非门工作于开态时等效电路:

## Slide 24
关态时
带拉电流负载能力较弱
开态时
带灌电流负载能力稍强
扇出系数NO：输出端最多能带同类门的个数，它规定了TTL与非门的最大负载容限
2、输出特性曲线

## Slide 25
TTL与非门平均延迟时间 tpd
导通延迟时间tPHL
截止延迟时间tPLH
与非门的平均延迟时间tpd是tPHL和tPLH的平均值。即
一般TTL与非门传输延迟时间tpd的值为几纳秒～十几个纳秒。

## Slide 26
TTL与非门举例——7400
7400是一种典型的TTL与非门器件，内部含有4个2输入端与非门，共有14个引脚。引脚排列图如图所示。

## Slide 27
2.2.3 TTL集成门电路使用注意
1．输出端连接
(1)输出端不能直接接地
(2)输出端不能直接接电源VCC
(3)输出端不能线与

## Slide 28
（1）接高电平
（2）和有用端并接
（3）该输入端接一个大于3.2 k的电阻。
TTL与非门多余输入端的连接：
2、 输入端连接

## Slide 29
TTL或非门多余输入端的连接：
（1）接低电平
（2）和有用端并接
（3）该输入端接一个小于0.91 k的电阻。

## Slide 30
TTL与或非门多余输入端的连接：

## Slide 31
1、 集电极开路与非门（OC门）
OC — Open Circuit
2.2.4．TTL与非门的改进电路
Q ：线与的定义？
线与的作用？
A:
Q and A
Notes: 2100

## Slide 32
OC门的电路和逻辑符号：
OC门使用特点：
外接电阻RL和外接电源V。

## Slide 33
1、实现线与。
2、实现电平转换。
如图示，可使输出高电平变为10V。
3、用做驱动器。
如图是用来驱动发光二极管的电路。
OC门的应用：
+10V
Vo
&
&

## Slide 34
2. 三态输出门( TSL )
三态：
开态、关态(工作态)
高阻态 (也称禁止态)

## Slide 35
1、单向总线结构:
实现信号（数据）的
分时单向传送.
三态输出门(TSL)的应用
2、双向总线结构：实现信号（数据）的分时双向传送。
3、模拟开关：实现信号（数据）的分时选择。

## Slide 36
以金属氧化物半导体(MOS)场效应晶体管(FET)为基础的数字集成电路就是 MOS 逻辑门。 MOS 逻辑门是数字集成电路中最常见的一类器件。
MOS(Metal Oxide Semiconductor)
FET(Field Effect Transistor)
2.4 MOS逻辑门

## Slide 38
CMOS反相器和门电路
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 输入管和负载管为不同种沟道的MOS管，即互补型MOS反相器
电路构成：增强型P沟道MOS管和增强型N沟道MOS管
串联互补——CMOS反相器；
并联互补 ——CMOS传输门；

## Slide 39
CMOS反相器的主要特性
电压传输特性和电流传输特性
阈值电平

## Slide 41
CMOS门电路的特点：
*1.静态功耗极低。
2.抗干扰能力极强。
3.电源利用率高。
4.输入阻抗高，扇出系数大,带负载能力强。
约为TTL的千分之一。
阈值高、低电平噪声容限VNH VNL均大约为1/2 VDD
VOH = VDD ，VOL = 0，且VDD允许范围为+3V~+18V
5.电路结构简单，适合大规模数字集成电路。

## Slide 42
CMOS器件使用注意
1.器件存放、拿取、运输、装配、调试时应当采取必要的静电防护措施，输入端不允许悬空
2.电路加必要的过流保护
3.防止锁定效应(CMOS制作保护二极管时形成的寄生三极管，构成反馈电路使电流迅速增大到最大值，只能切断电源才能制止，称为锁定效应或可控硅效应)

## Slide 46: 第2章 小结
1、TTL集成逻辑门外部特性
2、TTLOC门、三态门的逻辑符号、逻辑特点及应用
3、CMOS集成逻辑门外部特性
作业 P62：2、6、7、8