## Slide 1
复习
场强与电势的关系
场强与电势的积分关系，即
直角坐标系中场强与电势的微分关系，
在直角坐标系中的三个分量

## Slide 2
复习
二、静电平衡：
②导体内部无净电荷，电荷只分布于外表面，
性质：①导体内部与表面电势处处相等—等势体。
（否则 违背条件 ① ）
条件：① 导体内
② 导体表面的场强与表面垂直：
（否则，其切向分量使表面 q 移动 非平衡。）
说明：（A）体内无净电荷： 在内部任取高斯面 S

## Slide 3
复习
电荷在导体表面的分布：
曲率大处密度  大
曲率小处密度  小。
导体表面附近的场强：
★★导体空腔的静电屏蔽作用：
—— 导体空腔（不论接地与否）内部电场不
受腔外电荷的影响；接地导体空腔外部的电场
不受内部电荷的影响。

## Slide 4
电介质又称为绝缘体。其特性是电阻率大，导电
能力差。在电场中与导体不同，内部场强 E≠ 0。
§6-2 静电场中的电介质(Dielectric)
一、电介质的电结构：
电介质的特点：电阻率大，
电荷不能自由运动
为极化后极化(束缚)电荷产生的场。
原因：是原子核对电子束缚很强，内部几乎没有自
由电子。

## Slide 5
二、两类电介质：
形成偶极子，具有
电偶极矩
————称为分子的固有电矩。

## Slide 6
位移极化
①位移极化 Displacement polarization
主要是电子发生位移
三、电介质的极化：Polarization
束缚电荷
位移
极化

## Slide 8
取向极化
②取向极化 Orientation polarization
由于热运动这种取向只能是部分的，遵守统计规律。
束缚电荷
取向
极化

## Slide 9
有极分子有上述两种极化机制。
在高频下只有位移极化。
l
在外电场中的电介质分子
无极分子只有位移极化，感生电矩的方向沿外场方向。
无外场下，所具有的电偶极矩称为固有电偶极矩。
在外电场中产生感应电偶极矩（约是前者的10-5)。

## Slide 10
加外场，在介质中：
若某区内各点 =常矢，则称为均匀极化。
（1）定义：单位体积内所有电矩矢量和
四、 极化强度矢量
物理无限小体积 ΔV：① 宏观上足够小，使得在极化时其
中所有分子的极化程度都相同。 ② 微观上足够大，使得其中
含有足够多的分子。
无外场，由于热运动：

## Slide 11
( e—— 电介质的极化率 ）
若介质中各点 e 相等，则称为均匀介质。
对各向同性的电介质而言
实验得：均匀各向同性介质
SI单位制：
即

## Slide 12
（3）束缚电荷与极化强度的关系
自由电荷常用 表示。
极化电荷常用 表示。
① 束缚电荷（极化电荷）—— 由于极化而在介质
表面或内部出现的电荷。
② 自由电荷 —— 不是极化而引起的宏观电荷。
极化电荷可作微小移动，在介质内产生的场强可
削弱介质内的外场，是不能宏观分开的正、负电荷。
自由电荷是能够宏观分开的正、负电荷，在导体
内部所产生的场强完全抵消外场。

## Slide 13
当电介质在外场作用下发生极化时, 其分子电
矩为：
电介质的极化强度：
在极化介质内取一面元矢量：
在面元 dS 后侧沿 方向, 斜柱体体元：
S
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
dV

## Slide 14
极化越过面元的总电荷为
位移极化 都沿同一方
通过整个闭合曲面S向外移动的极化电荷总量
S内净余极化电荷总量
表明：任意闭合曲面的极化强度矢量的通量等于该
闭合曲面内的极化电荷总量的负值。
正电荷移出S面,
负电荷移入S面,
S
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
dV

## Slide 15
在介质表面上, 极化电荷面密
度为
当 −90 <  < 90 时, 正极化电荷；
当 90<  < 270 时，负极化电荷。
表明：任意闭合曲面的极化强度矢量的通量等于该
闭合曲面内的极化电荷总量的负值。
记住，后面要用这一结
果！！！

## Slide 16
五、有电介质时的电场 E
－
－
－
－
－
－
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
－

## Slide 17
例：充满均匀介质的平行板电容器
条件：当介质充满整个场，或不同介
质分区充满，二介质界面为等势面。
均匀电介质充满电场时，电介质内部的场强比自
由电荷所产生的场强要小，且为原来的 1/r 倍。

## Slide 18
电位移矢量 有电介质存在的高斯定理
 定义：
电位移矢量
electric displacement
自由电荷
束缚电荷
根据介质极化和
真空中高斯定律：
一、电介质中的高斯定理

## Slide 19
电场线起始于正电荷终止于负电荷。
包括自由电荷和与束缚电荷。
自由电荷
通过任一闭合曲面的电位移通量，等于
该曲面内所包围的自由电荷的代数和。
物理意义
该积分方程的微分形式：

## Slide 20
3.对各向同性介质
2. 对真空
回到真空中的高斯定理
讨论:
1.
为辅助物理量
线从自由正电荷出发，终止于自由负电荷。

## Slide 21
4. 此高斯定理与上一章的高斯定理都是普遍适用的.
5. 优点：(不出现 q)，
可使介质中场强的计算问题大为简化，在有一定
对称的情况下, 先由它求出
再由
求出
求法：
★★ 注意：闭合面上电位移矢量 的通量只与面内
自由电荷 q0 有关, 但并不意味着 只由 q0 产生. 因
为 的通量和 本身是两个不同的概念。

## Slide 22
二、静电场的性能方程
——静电场的性能方程
例如：点电荷在介质场中：
故上一章中各公式，若有介质时，只需 0  ，
而 q0 （自由电荷）不变，即可。

## Slide 23
在电介质中沿任一闭合回路，电场强度的环流为零。
无论 还是 所产生的 都是 ，
自由电荷 束缚电荷 静电场 保守场
自由电荷和束缚电荷的合场强
E
若电介质中分布的场强
三、电介质中的静电场环路定理
电势，电势能的概念，电势与场强的关系仍然有效

## Slide 24
例题 一半径为R的金属球，带有电荷q0,浸埋在均匀“无限大”电介质（电容率为ε），求球外任一点P的场强及极化电荷分布。
金属球是等势体，介质以球体球心为中心对称分布，可知电场分布必仍具球对称性，用有电介质时的高斯定理来。
R
Q0
r
P
S

解:
高斯面：过P点作一半径为r并与金属球同心的闭合球面S，由高斯定理知

## Slide 25
所以
写成矢量式为
, 所以离球心r 处P点的场强为
因

## Slide 26
结果表明：带电金属球周围充满均匀无限大电介质后，其场强减弱到真空时的1/εr倍, 可求出电极化强度为
电极化强度 与 有关，是非均匀极化。在电介质内部极化电荷体密度等于零，极化面电荷分布在与金属交界处的电介质表面上（另一电介质表面在无限远处），其电荷面密度为

## Slide 27
因为εr >1，上式说明σ’恒与q0反号，在交界面处自由电荷和极化电荷的总电荷量为
总电荷量减小到自由电荷量的1/εr倍，这是离球心r处P点的场强减小到真空时的1/εr倍的原因。

## Slide 28
解：（1）设场强分别为E1 和E2 ，电位移分别为D1 和D2 ，E1和E2 与板极面垂直，都属均匀场。先在两层电介质交界面处作一高斯闭合面S1，在此高斯面内的自由电荷为零。由电介质时的高斯定理得
例题 平行板电容器两板极的面积为S，如图所示，两板极之间充有两层电介质，电容率分别为ε1 和ε2 ，厚度分别为d1 和d2 ，电容器两板极上自由电荷面密度为±σ。求（1）在各层电介质的电位移和场强，（2）两层介质表面的极化电荷面密度（3）电容器的电容.
+
E1
E2
D1
D2
S2
S1
d1
d2
A
B
1
E2
2

## Slide 29
所以
即在两电介质内，电位移 和 的量值相等。由于
所以
可见在这两层电介质中场强并不相等，而是和电容率（或相对电容率）成反比。

## Slide 30
为了求出电介质中电位移和场强的大小，我们可另作一个高斯闭合面S2 ，如图中左边虚线所示，这一闭合面内的自由电荷等于正极板上的电荷，按有电介质时的高斯定理，得
再利用
可求得
方向都是由左指向右。
+
E1
E2
D1
D2
S2
S1
d1
d2
A
B
1
E2
2

## Slide 31
（2）由于介质内场强
即：
所以

## Slide 32
q=σS是每一极板上的电荷，这个电容器的电容为
可见电容电介质的放置次序无关。上述结果可以推广到两极板间有任意多层电介质的情况（每一层的厚度可以不同，但其相互叠合的两表面必须都和电容器两极板的表面相平行）。
（3）正、负两极板A、B间的电势差为

## Slide 33
例： 计算球形电容器的能量
已知RA、RB、q
解：场强分布
取体积元
能量

## Slide 34
解： (1) 因电荷及介质分布的球对称
性，极化电荷均匀地分布在介质界面
上，与球心等距离的各点其 的大
小相等，方向沿径向。
[例题1] 两导体球壳。内充两层介质，两球壳带电量为 +Q，-Q，
求：(1)
的分布；
(2) 两导体球壳的电势差；
(3) 内层电介质内表面的束缚电荷面密度。

## Slide 36
(2) 1、2 间电势差为：
(3) 内层电介质内表面的束缚电荷面密度

## Slide 37
有大量的
自由电子
基本无自由电子，正负电荷只能在分子范围内相对运动
金属导体
特征
电介质
模型
与电场的
相互作用
宏观
效果
“电子气”
电偶极子
静电感应
有极分子电介质:
无极分子电介质:
取向极化
位移极化
静电平衡
导体内
导体表面
感应电荷
内部：分子电偶极矩矢量和不为零
束缚电荷（极化电荷）
求解
E U
静电平衡条件
电荷守恒定律
导体电荷分布
计算E U

## Slide 38
小 结：
1. 介质的分类及极化机制：
有极分子和无极分子；
位移极化和取向极化。
2. 有关介质极化的几个公式：
3. 电位移矢量：
4. 高斯定理的形式：

## Slide 39
P245: 6-25
课外作业